สรุปวิชาคอมพิวเตอร์ 1   ก่อนสอบปลายภาค   ปีการศึกษา 2559  โดยครูวัชระ วงษ์ดี

เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม   (  http://tps.comsci.info    )

แจ้งล่วงหน้า  แนวข้อสอบออกเรื่องระบบสื่อสารฯ   องค์ประกอบคอมฯ  20 คะแนน

สรุปเนื้อหา เรื่องระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. การสื่อสารข้อมูล   หมายถึง การถ่ายทอดข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร

2. องค์ประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล  ได้แก่  ผู้ส่งและผู้รับ  โพรโทคอล  ข่าวสาร  สื่อกลาง

3.  สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารมี 2 ประเภท คือ สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล

-  สัญญาณอนาล็อก พบในคลื่นเสียง,สัญญาณในสายโทรศัพท์  มีขนาดเป็นค่าต่อเนื่อง  ลักษณะเป็นกราฟโค้ง

-  สัญญาณดิจิทัล พบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีขนาดเป็นค่าไม่ต่อเนื่อง สถานะ 0 1   ลักษณะเป็นกราฟแท่ง

4.  การถ่ายโอนข้อมูล มี  2 ประเภท  คือ   การส่งแบบขนาน และแบบอนุกรม

- การถ่ายโอนแบบขนาน (Parallel Transmission) ส่งหลายบิตพร้อมกันจนเร็ว  ใช้สายสั้นหรือใกล้  ราคาแพง

- การถ่ายโอนแบบอนุกรม (Serial Transmission) ส่งทีละบิตต่อเนื่องกันจนช้า ใช้สายยาวหรือไกลได้ ราคาถูก

5.  ช่องทางการสื่อสารข้อมูลแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

-  Simplex  การติดต่อทางเดียว ส่งไปยังฝ่ายรับข้อมูลเสมอ เช่น  มอนิเตอร์ที่วางหลายๆ จุดในสนามบิน

-  Half Duplex  เป็นการติดต่อกึ่งสองทาง  ส่งข้อมูลไปกลับคนละเวลากัน เช่น วิทยุสมัครเล่น	เป็นต้น

-  Full Duplex  เป็นการติดต่อสองทาง ส่งไปและกลับเวลาเดียวกัน เช่น โทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน เป็นต้น

6.  สื่อกลางประเภทมีสาย(คลื่นรบกวนมากไปน้อย)ได้แก่  สายคู่บิดเกลียว (twisted pair)   สายโคแอกเชียล (coaxial)    สายใยนำแสง (fiber optic)  ซึ่งสายใยนำแสงมาใช้เป็นสายแกนหลักส่งข้อมูลด้วยเร็วสูงในระบบอินและอีเทอร์เน็ต (หลายร้อย Mb)

7. สื่อกลางประเภทไร้สาย  ได้แก่ ไมโครเวฟ (microwave)  ดาวเทียม (satellite)  เป็นต้น

8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์

- Hub เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณ  เพื่อส่งข้อมูลได้ระยะไกลขึ้น

-  Switch  เป็นอุปกรณ์คล้าย Hub (เร็วกว่า) ใช้ต่อ LAN สองวงเข้าด้วยกัน เช่น  Ethernet LAN ตรวจสอบ Error ดีกว่า Hub

- Router เป็นอุปกรณ์คล้าย Switch (หลายชนิด)สามารถใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณต่างชนิดกันได้ เช่นจากสาย Lan เป็น Wifi

- Modem  เป็นอุปกรณ์คล้าย Router แต่ความสามารถต่ำกว่านิยมแปลงรูปแบบสัญญาณจากสายโทรศัพท์เป็นสาย Lan ดังนี้

สายโทรศัพท์---( สัญญาณอะนาล็อก                           ( Modem ถอดรหัส (Demodulation) (  สัญญาณดิจิตอล  11010101   เข้าสู่( เครื่องคอมพิวเตอร์  (  สัญญาณดิจิตอล 11010101 ออกจากคอมฯ (   Modem ทำการเข้ารหัส (Modulation)  (                            สัญญาณอะนาล็อก      (   สายโทรศัพท์

- Gateway  จะเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ โดยไม่มีขีดจำกัด  ทั้งระบบเดียวกันและระหว่างเครือข่ายต่างกัน

9. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9.1  ขนาดทางกายภาพ หรือขอบเขตทางพื้นที่(Area network) ได้แก่

9.1.1 LAN(Local : ท้องถิ่น)  เช่น  ภายในบ้าน  อาคารหรือสำนักงานเดียวกันในแต่ละท้องถิ่น   เป็นต้น

9.1.2  MAN(Metropolita :  เมือง)  เช่น   ธนาคารที่เชื่อมต่อแต่ละสาขาของเมืองใหญ่แต่ละจังหวัด   เป็นต้น

9.1.3  WAN(Wide : โลกกว้าง)  เช่น   อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศทั่วทวีป ทั่วโลก   เป็นต้น

9.2  หน้าที่การทำงาน ได้แก่

9.2.1   Peer-to-Peer Network (เท่าเทียม)  มักใช้งานขนาดเล็ก  หน้าที่แชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์  เป็นต้น

9.2.2    Client-Server Network (ผู้ใช้และผู้ให้บริการ) มีเครื่อง Server เป็นเครื่องหลักหน้าที่บริการเครื่องลูก เป็นต้น

9.3 แบ่งตามระดับความปลอดภัย ได้แก่  9.3.1   Internet สาธารณะ ปลอดภัยต่ำจึงต้องเข้ารหัส เช่น E-commerce  เป็นต้น

9.3.2   Intranet ส่วนบุคคลปลอดภัยสูงหรือใช้ภายในองค์เดียวกันเท่านั้น   เว็บ, อีเมล, FTP  เป็นต้น

9.3.3    Extranet  ก้ำกึ่งระหว่าง internet และ Intranet ใช้ติดต่อระหว่างองค์กร ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการควบคุม เฉพาะข้อมูลบางอย่างที่ต้องการแลกเปลี่ยนเท่านั้น  เช่น  ระบบ ATM ของธนาคาร  ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  เป็นต้น

10.  ลักษณะโครงสร้างหรือรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  (Topology)

- Star Network  เชื่อมต่อเครือข่ายเข้าสู่ศูนย์กลาง ถ้าสถานีใดสถานหนึ่งเสีย สถานีอื่นๆก็คงใช้งาน แต่ต้องใช้สายจำนวนมาก

-  Ring Network  เชื่อมต่อรวมกันแบบเรียงลำดับเป็นวงแหวน แล้วต่อเข้ากับสถานีทวนซ้ำ ( TOKEN )จุดใดมีปัญหาจะทำให้ทั้งระบบมีปัญหาตามไปด้วย

- Bus Network  ต่อด้วยสายเคเบิลหลักยาวต่อเนื่องกัน ถ้าสถานีใดๆ เสียใด สถานีที่ตามมาก็จะเสียหายด้วยจนระบบล่ม

- Hybrid Network  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ผสมผสานหลายๆ รูปแบบ เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ  คำว่า สถานีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์  ในที่นี้หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อในการส่งข้อมูลของเครือข่ายต่างๆ

11. หน้าที่การทำงานของเลเยอร์แต่ละชั้นในสถาปัตยกรรมโอเอสไอ  (OSI :  Open  Systems  Interconnection )

-  เลเยอร์  1  Physical  ทำหน้าที่ส่ง-รับข้อมูลจริงๆ จากช่องทางการสื่อสาร

-  เลเยอร์  2 Data Link  ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

-  เลเยอร์ 3  Network  ทำหน้าที่กำหนดเส้นทางการเดินทางของข้อมูล

-  เลเยอร์ 4 Transport  ทำหน้าที่สื่อสารกันระหว่างต้นทางและปลายทาง

-  เลเยอร์ 5 Session ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

-  เลเยอร์ 6  Presentation  ทำหน้าที่แปลงรูปแบบของข้อมูลให้เป็นรูปแบบสื่อสารเดียวกัน

-  เลเยอร์ 7 Application ทำหน้าที่ติดต่อผู้ใช้โดยตรง หรือ   ทำหน้าที่ติดต่อโปรแกรม Browser โดยตรง

12. มาตรฐานการควบคุมและการส่งผ่านข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบทที่ 7  การติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต

1.  มาตรฐาน  TCP/IP   เป็นชั้นที่ส่ง-รับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสาร

-  TCP/IP    ย่อมาจาก  Transmission  Control Protocal/Internet Protocal

2.  มาตรฐาน  HTTP   เป็นมาตรฐานสำหรับการสืบค้นข้อมูล และควบคุมวิธีการสื่อสารผ่านโปรแกรม Browser

-  HTTP  ย่อมาจาก  Hypertext transfer protocol

3.  มาตรฐาน FTP  เป็นตรฐานที่ใช้ควบคุมและกำหนดวิธีการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล

-  FTP  ย่อมาจาก  File Transfer Protocal

หมายเหตุ  โพรโทคอล  Protocal หมายถึง วิธีการหรือกฎระเบียบต่างๆ ที่ควบคุมการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูล

13. พรบ. คอมพิวเตอร์มีมาตราดังนี้

5.  เข้าถึงข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ	6. ระบบป้องกัน  เปิดเผยโดยมิชอบ	7. ข้อ 5 และข้อ6 รวมกัน

8. ดักข้อมูล			9. ทำลายแก้ไขข้อมูล			10. ขัดขวาง รบกวน

11.ปลอมแปลง			13 เผยแพร่

15. ผู้ให้บริการส่งเสริมให้ทำผิด	16. ตัดต่อ หมิ่นประมาท

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซด์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม   (  http://tps.comsci.info/  )

# Text boxes

ชื่อ-นามสกุล………………………..………………………………………     ม. 4/1   เลขที่………